## Slide 1: Percepção e processamento de informações
Ergonomia: projeto e produção
Itiro Iida

## Slide 2
O desempenho dos sistemas modernos depende mais da percepção humana para a captação de informações e tomada de decisões, e das comunicações entre as pessoas no trabalho. Assim, a ergonomia passou a estudar os aspectos cognitivos das interações entre as pessoas e o sistema de trabalho, a fim de realizar projetos de máquinas mais eficazes

## Slide 3: Sensação e Percepção
Sensação e percepção são etapas de um mesmo fenômeno, envolvendo a captação de um estímulo ambiental e transformado-os em cognição.
Sensação- Sensação refere-se ao processo biológico de captação de energia ambiental. Para haver sensação, é necessário que a energia ambiental, estimuladora das células nervosas, esteja dentro de certo limite chamado limiar. Quanto mais intenso for o estímulo, mais facilmente ele será detectado e as respostas também serão mais rápidas.

## Slide 4
Percepção- percepção é o resultado do processamento do estímulo sensorial, dando-lhe um significado. Os estímulos recebidos são organizados e integrados em informações significativas sobre objetos e ambiente. Nesse processo são usadas informações já armazenadas na memória para converter as sensações em significados, relações e julgamentos.
Enquanto a sensação é um fenômeno especialmente biológico, a percepção envolve processamento. A percepção está ligada a recepção e reconhecimento de uma informação, comparando-a com uma informação anteriormente armazenada na memória. Depende também das experiências anteriores e de fatores individuais como personalidade, nível de atenção e expectativas. A mesma sensação pode produzir percepções diferentes em diferentes pessoas, levando-as a diferentes tipos de decisões.

## Slide 5
Na prática, sensação e percepção fazem parte do mesmo fenômeno. Em geral, quando se fala em percepção, ela engloba também a fase preliminar da sensação. Esse processo é continuo. O nosso cérebro recebe e processa continuamente as informações do ambiente. Isso ocorre em alguns microssegundos e nem sempre é um processo consciente, podendo ocorrer automaticamente.

## Slide 6: Estágios da percepção
O processo de percepção ocorre em dois estágios. Inicialmente identifica-se “algo” diferente no ambiente, que chama a atenção. Esse processo ocorre automaticamente e se chama pré-atenção. Nessa fase são detectadas apenas características globais, do objeto, como formas, cores e movimentos.
No segundo estágio, chamado de atenção, há uma focalização dos sentidos naqueles aspectos interessantes, identificados pela pré-atenção. Nessa fase, ocorre um reconhecimento, quando as informações recebidas são comparadas com outras informações armazenadas na memória.

## Slide 7: Memória humana
A memória esta relacionada com transformações das sinapses da estrutura neural do cérebro. O cérebro usa esse mecanismo para armazenar algumas informações percebidas, visando seu uso posterior.
No processo de memorização, as informações ambientais são captadas, interpretadas, filtradas e armazenadas em três níveis de processamento:
O registro sensorial (sensação e percepção);
A memória curta(MCD); e
A memória de longa duração(MLD).

## Slide 8: Memória de curta duração
A memória de curta duração(MCD), também chamada de memória de trabalho ou de curto prazo, retém as informações por períodos extremamente curtos, de 5 a 30 segundos, ao cabo dos quais, são completamente esquecidas, na maior parte das vezes. É o que acontece, por exemplo, quando alguém dita o número de um telefone: ele é retido na memória, até ser transcrito no papel e, se esse processo demorar mais de 30 segundos, não seremos mais capazes de lembrá-lo.

## Slide 9: Memória de longa duração
A memória de longa duração(MLD) ou de longo prazo é aquela que retém informações por um maior tempo. Ele está associada a modificações na estrutura da célula nervosa de caráter mais duradouro(e não a circuitos que se ligam e desligam). Comparando-se com a MCD, a MLD tem uma capacidade grande de armazenamento.
Alem disso, a MLD tem caráter associativo. As novas informações são melhor fixadas quando se conectam com a rede neural já existente no cérebro.

## Slide 10: Diferenças entre as memórias de curta e de longa duração
A memória MCD é de natureza fonética (forma), enquanto MLD codifica-se pelos aspectos semânticos (conteúdo).
Assim, a MCD relaciona-se mais com os aspectos formais do que aqueles conceituais da informação.
Com a MLD ocorre o inverso: relaciona-se mais com aspectos semânticos ou conceituais, ou seja, tende a confundir informações de conceitos semelhantes, como diagrama e gráfico.

## Slide 12: Memórias declarativas
A memória declarativa é organizada por estruturas semânticas (categorias, esquemas, classes, grupos). A memória operacional é estruturada pelas regras de produção. Essas regras indicam que, se houver determinadas condições, uma certa ação poderá ser praticada.

## Slide 13: Esquecimento
Esquecimento é a incapacidade de recuperar informações memorizadas. Isso decorre do “arquivamento” da informação na “pasta” errada. Quando isso ocorre, não conseguimos localizar a informação correta na memória. A memória relaciona-se também com determinadas ocasiões e circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa conhecida de uma academia de ginástica, talvez não seja reconhecida em um baile, com traje a rigor. Também ocorre a interferência de novas informações com a memória de curta duração e vice-versa; existem também as causas emocionais, pois podemos esquecer os fatos desagradáveis. O esquecimento pode estar relacionado também com a degeneração das células nervosas em pessoas idosas ou aqueles que sofreram um acidente vascular cerebral.

## Slide 14: Organização da informação
Um dispositivo de informação não transmite propriamente informações, mas emite estímulos que podem ter ou não, significado para o receptor. diversas características desses estímulos como frequência, intensidade e duração podem ser importantes para que os mesmos possam ser corretamente percebidos e interpretados pelo receptor.

## Slide 15: Processamento da informação
Os estímulos captados pelos órgãos sensoriais são transmitidos ao sistema nervoso central por meio das conexões entre de células nervosas, que formam uma cadeia, chamada via aferente. Após serem processadas, retornam pela via eferente, aos órgãos, produzindo respostas. Certas condições tendem a facilitar ou dificultar a transmissão e o processamento desses estímulos.

## Slide 16: Tempo de reação
Tempo de reação é o intervalo de tempo entre a recepção de um estímulo e a emissão da resposta pelo organismo, abreviadamente designado por estímulo-resposta. Em certas ocasiões, é necessário que essa resposta seja emitida rapidamente e sem erro. Existentes diversas circunstâncias que podem modificar a velocidade e a precisão dessas respostas.

## Slide 17: Complexidade da informação
Seletividade: em condições de saturação, as pessoas tem capacidade para selecionar aquelas informações que são mais importantes para a tarefa em execução, ou para as quais os seus sentidos estão mais “ligados”. Assim, elas podem aumentar a sensibilidade para certos estímulos.

## Slide 18: Níveis de excitação
O nível de excitação de uma pessoa influi na sua capacidade de percepção e nas respostas fisiológicas. Essa excitação pode ser verificada por diversas técnicas como o EGG (eletro-encefalograma) do córtex cerebral, temperatura corporal, pulsações e níveis hormonais de adrenalina.
O trabalho pode ser organizado de modo a manter um certo nível de estímulo, procurando situá-lo em torno do seu torno ótimo.

## Slide 20: Vigilância
Vigilância é a capacidade de manter elevada atenção. Em alguns casos, ela deve ser mantida durante longos períodos, como ocorre com os controladores de vôos.
Em geral, os trabalhadores não apresentam bons resultados em tarefas que exigem vigilância contínua. O seu desempenho cai em 20% após meia hora e os erros tendem a crescer, devido a distração, monotonia e sono.

## Slide 21: Realimentação
A realimentação é um sinal emitido pelo sistema como “resposta” a uma ação executada pelo trabalhador. Esse sinal pode indicar que a ação foi corretamente executada. Um outro tipo de sinal pode indicar que houve erro.

## Slide 22: Memorial verbal e espacial
As informações memorizadas podem ser classificadas em dois tipos básicos: memória verbal e memória espacial. A memória verbal tem propriedades fonéticas e acústicas, e armazena informações linguísticas como palavras e números. A memória espacial tem propriedades visuais e armazena informações analógicas e pictóricas, como figuras desenhos e mapas. Na memória de curta duração ambos tem a característica como de perda rápida e capacidade limitada. As informações que contem simultaneamente as duas características, verbal e espacial, são detidas com maior facilidade.

## Slide 23: Processamento de códigos semelhantes
A maneira de apresentar as informações influi na memorização e posterior recuperação dessas informações. As informações possuem duas dimensões:
Modalidade, que pode ser auditiva ou visual
Formato ou código que pode ser verbal ou espacial
essas possibilitam quatro combinações entre modalidades e formatos:
Auditivo verbal: é a fala normal
Auditivo especial: sons com terceira dimensão, como o home teather
Visual verbal: textos impressos
Visual espacial: figuras, vírgula, elementos análogos e pictóricos , como gráficos, cartazes, TV, e cinema.

## Slide 24
O processo de informações será mais eficiente se houver compatibilidade da informação entre a modalidade da informação e a forma de apresentá-la.

## Slide 25: Expectativa da informação
Expectativa é uma informação esperada. Essa expectativa é construida pela pessoa, tanto a partir de outros estímulos ambientais, como pela extrapolação, a partir de informações anteriormente recebidas. Por exemplo, uma pessoa, ao ser cumprimentada, depois de ouvir a palavra “como”, espera ouvir o seu complemento “vai?” ou, quando o sinal vermelho do controle de tráfego apaga-se, há expectativa da luz verde acender-se.
A percepção é facilitada se a informação fornecida, de algum modo, corresponder a sua expectativa, ou seja, se ela coincidir com a informação esperada.

## Slide 26: Tomadas de decisões
Decisão é a escolha de uma entre diversas alternativas, cursos de ação ou opções possíveis. A tomada de decisões é uma das atividades intelectuais mais comuns ao ser humano. Diariamente, tomamos centenas de decisões, desde que acordamos até o momento de dormirmos.
Atualmente admita-se que os seres humanos não são racionais como se supunha. Eles não consideram todas as opções possíveis e avaliam mal as probabilidades de cada uma. Alguns fatores, como simpatias pessoais, medos, acomodações, relações familiares, predominância de fatos recentes, a busca de resultados imediatos e vantagens pessoais, podem prevalecer nas decisões.