## Slide 1: Histograma
O Histograma é um Gráfico de barras (ou de áreas) que representa a distribuição da frequência de um conjunto de dados.
Os valores das observações (agrupados em classes) registram-se no eixo horizontal e as frequências respectivas no eixo vertical.
Cada retângulo tem uma área proporcional a essa frequência.
O Histograma, como representação gráfica, facilita a observação, estudo e conclusões sobre os dados e a sua distribuição probabilística.

## Slide 2: Histograma

## Slide 3: Histograma – Etapas de construção
1. Determina-se o maior e menor valor do conjunto de dados;
---Para o exemplo, Mín=12,58 e Máx=18,47
2. Calcular a amplitude (R) dos dados: R = Valor máximo - Valor mínimo
----18,47-12,58 = 5.89
3. Determinar o número de classes (K).
Onde n é o tamanho da amostra de dados.
K deve estar compreendido entre 5 a 20 classes.
---- n=50 ~7 (usaremos 6, por comodidade)

## Slide 4
4. Define-se o limite inferior da primeira classe (LI), que deve ser igual
ou ligeiramente inferior ao menor valor das observações;
--- Para o exemplo: 12,58 => LI =12,50 (por comodidade)
5. Define-se o limite superior da última classe (LS), que deve ser igual
ou ligeiramente superior ao maior valor das observações;
---Para o exemplo: 18,47=> LS=18,50 (por comodidade)
6. Conhecido o número de classes define-se a amplitude de cada classe:
7. Conhecida a amplitude das classes, define-se os limites inferior e
superior para cada classe.

## Slide 5
8. Determinar a frequência de cada classe, ou seja, o número de observações que caem em cada classe, e completa-se a tabela de frequência
---Para o exemplo, o número de observações que caem no intervalo 12,50 a 13,50 é 3

## Slide 6
INTERPRETANDO……
O gráfico do histograma consiste de um conjunto de retângulos que tem:
a base sobre um eixo horizontal com centro no ponto médio e largura igual a amplitude do intervalo de classes
b) a área proporcional às frequências das classes.
c) Se todos os intervalos tiverem a mesma amplitude, as alturas dos retângulos serão proporcionais às frequências das classes, e então costuma-se desenhar as alturas numericamente iguais a essas frequências.

## Slide 7
A frequência total de todos os valores inferiores ao limite superior de uma dada classe é denominada frequência acumulada para aquele intervalo.
Por exemplo, a freqüência acumulada até e inclusive o intervalo 13,51 a 14,50 é :
3 + 8 = 11,
o que significa que 11 das 50 peças cerâmicas apresentam
característica dimensional inferior a 14,50.

## Slide 8: Exercício
14 12 13 11 12 13 16 14 14 15 17 14 11 13 14 15 13 12 14 13 14 13 15 16 12 12